## Slide 1
Transaction layer
Data Link layer
Physical
layer
Media Access Layer (MAC)
Physical Coding
sub-Layer (PCS)
Physical Media Attachment (PMA)
Serdes (IP)
Physical Coding sub-Layer (PCS):
負責做數位相關的工作, 包含encoder, decoder (8b/10b,…),
Elastic buffer (處理Tx, Rx的clock速度不對稱時可能產生的問題),
RX alignment
Physical Media Attachment (PMA):
負責做較多類比相關的工作, 包含
Equalizer, Serializer, deserializer, Differential circuit, CDR, PLL?
PLL在TX跟RX端都有需要,
TX端為了SSC跟倍頻, RX端則是CDR
Notes: Transaction layer: Link Training and Status State Machine (LTSSM) 可以考慮學一下, PCIE中對Serdes初始化或設置會用到的

## Slide 2
Equalizer: 等化器, 根據TX, RX有不同區分
TX端送出的訊號會根據跑線長度跟訊號的高低頻有所衰減,
等化器可以理解成為了解決這個問題所生的電路.
在TX端的等化器做為預先處理的一個方案, 藉由在訊號切換時的
狀態來增加電壓藉此提高振福
TX的Equalizer典型有Digital的TX-FFE (前饋均衡器, FIR filter),
或analog的CTLE
RX端則有FFE, CTLE, DFE (Decision Feedback Equalization)
通常TX跟RX端的Equalizer在參數(FIR的tap數或CTLE的gain)需要
一起做調整
訊號較高頻處衰減明顯 (這也算是要做scrambler的一個原因吧?)
通道的行為就類似Low pass filter
Notes: Ref.
Resonant Free Power Network Design

## Slide 3
Spread Spectrum Clocking (SSC, 展頻時脈)
可以想像是一種刻意增加jitter的行為, 主要透過控制TX端的PLL來降低頻率 (** 再看看有沒有甚麼其他的解釋方法**)